## Slide 1: UJIAN TENGAH SEMESTER
ITD-TK
2025

## Slide 2: Persiapan
Dikerjakan secara berkelompok (maksimal 4 orang)
Tools :
  Virtualbox atau Vmware
  Winbox
  File ISO/image RouterOS CHR atau file ISO Mikrotik Router OS versi lain
  Windows VM yang bisa dijalankan di dalam Virtualbox/Vmware
  Browser
  Koneksi internet untuk dikoneksikan secara bridge ke Virtualbox/Vmware
  Tethering bagi yang tidak memiliki koneksi internet dedicated

## Slide 3: Topologi Studi Kasus

## Slide 4: Ketentuan Internet dan Router Gateway
Internet
  Koneksi internet dapat diperoleh dari koneksi internet dedicated/riil dari internet rumah/kampus/tethering mobile phone
  Koneksi internet dibridging ke virtualbox/Vmware agar dapat dimanfaatkan oleh RouterOS CHR sebagai gateway internet
Melakukan konfigurasi dasar RouterOS yang meliputi:
  Mengonfigurasi user dan password RouterOS agar tidak default
  Mengakfitkan minimal 3 ethernet
  Salah 1 ethernet (ether 1) mendapat IP melalui mekanisme DHCP klien dari internet
  Dua ethernet lainnya (ether 2 dan ether 3) menyediakan layanan DHCP Server kepada PC untuk network admin dan PC untuk klien dengan IP yang berbeda network (IP ditentukan pada gambar sebelumnya)
  Mengonfigurasi NTP sesuai zona waktu yang ditentukan
  Mengonfigurasi NAT masquerade untuk network private
  Mengonfigurasi layanan DNS agar klien dapat mengakses internet melalui nama host
  Mengonfigurasi limitasi bandwidth untuk 2 segmen network yang berbeda
  Mengonfigurasikan Web Proxy untuk membuat  Cache proxy, blokir situs tertentu, dan transparent proxy
  Membuat user untuk menentukan hak akses terhadap klien yang boleh menggunakan layanan internet

## Slide 5: Ketentuan PC Network Admin dan Klien (IP yang digunakan berbeda network)
PC Network Admin
  Mendapatkan ip dhcp dari RouterOS
  Dapat mengakses internet (ping google, ping IP, ping alamat HOST)
  Dapat me-remote RouterOS melalui winbox, cmd/telnet, dan browser
  Dapat mengirim paket ICMP ke PC klien
PC Klien
  Mendapatkan IP DHCP dari RouterOS
  Harus login terlebih dahulu menggunakan user yang ditentukan
  Dapat mengakses internet (ping google, ping IP, ping alamat HOST)
  Mendapatkan limitasi bandwidth sesuai kuota yang ditentukan
  Dapat mengirim paket ICMP ke PC network admin

## Slide 6: Pelaporan
Laporan dikerjakan dalam bentuk laporan tertulis berformat PDF. Dengan susunan laporan sebagai berikut:
  Cover
  Dasar teori, alat dan bahan (1 halaman)
  Langkah-Langkah mulai dari awal (Konfigurasi RouterOS  klien 1 dan klien 2)
  Langkah-Langkah pengujian system
Dipresentasikan secara langsung/dalam bentuk video rekaman pada saat UTS
Due Date : 16 Mei 2025